采购需求

一、项目名称：营养楼大会议室会议系统采购

▲二、项目总预算：74240.00元

三、报价单位要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（三）必须提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近半年以内连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（四）必须具备有效的企业营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。

（五）本项目不接受联合体报价，不允许项目转包和分包。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

▲四、项目具体要求

（一）报价时所提供的第1～8项设备为同一品牌产品且设备性能必须能够满足或优于招标参数要求，为确保正品，中标供应商必须在供货时提供“采购需求清单”中要求提供的生产厂家针对本项目出具的货物来源证明、售后服务承诺书原件并加盖公章，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假应标，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人有权中止合同并无条件退货，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由中标供应商自行承担。

（二）供货时须提供“采购需求清单”中要求具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章，原件备查，与报价响应材料、产品实物进行核对，如提供的检测报告、产品实物与报价响应的技术参数不符，按虚假应标处理，所供货物不予验收，并追究法律责任。

（三）为保证售后到位及时，报价单位在广西南宁市内设有售后服务团队至少2人（报价时须提供报价单位或其授权售后服务机构为售后人员购买的截标时间前连续三个月的社保证明，否则报价无效），质保期内设备出现故障乙方必须立即做出响应，4小时内到场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

（四）本项目调试人员须具备相应的专业技能，须具有专业音响类或音视频系统集成类等专业技能证书，进场施工前提供证书复印件及报价单位为其购买的签合同前连续三个月的社保证明并加盖报价单位公章，证书提供原件核查。

（五）付款方式：无预付款，中标供应商所有货物交货完毕验收合格后10个日历日内，采购人一次性支付合同全款。

（六）质保期为一年。

（七）项目工期：采购人通知供货后5个日历日内完成安装调试。

（八）质量验收：采购人将按照采购清单的货物名称、规格型号、数量进行到货验收，如货物跟采购清单不符，将视为货品有误，中标供应商承担违约责任；安装、调试完毕后进行最终验收，验收不合格的，视为中标供应商违约。

附件：营养楼大会议室会议系统采购需求清单

附件：营养楼大会议室会议系统采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1.符合 IEC 60914 国际标准； ▲2.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作， 分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性；（中标后2个日历日内须提供样机演示该项功能，满足要求方可供货安装，否则按虚假应标处理） 3.音频信号采用专用的高性能 DSP 进行处理，支持 48 kHz 和32 kHz 音频采样频率； ▲4.每支麦克风可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响；（中标后2个日历日内须提供样机演示该项功能，满足要求方可供货安装，否则按虚假应标处理） ▲5.系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机；（中标后2个日历日内须提供样机演示该项功能，满足要求方可供货安装，否则按虚假应标处理） 6.2路音频线路输入或 1 路音频线路输入+1 路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡其中麦克风输入能够提供+24 V 幻像电源，可直接连接电容麦克风； ▲7.超强抗手机干扰能力； 8.每个会议单元具备全球唯一的 ID 号， 可方便安装并避免 ID 号重复； 9.可将任一台代表发言单元设定为 VIP 单元， 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台（包括主席/代表/VIP 单元） ，VIP代表发言单元就可以自由开启； 10.带背光的 256×32 LCD 显示屏可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单； 11.内置内部通话功能； 12.可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多的选择； 13.具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息； 14.2 路会议单元输出端口； 15.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像自动跟踪； 16.具备发言人数限制功能（1/2/3/4），可为发言代表设定发言时间限制（1~240分钟）； 17.具备5种会议模式： 1）“OPEN”模式，达到开机数量后有请求发言登记功能 2）“OVERRIDE”模式，达到开机数量后可将正在发言的话筒越权关闭 3）“VOICE”（声控）模式，灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速 4）“APPLY”模式，由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请 5）“PTT” (Push To Talk) 模式， 代表按着话筒开关键开启话筒发言，松开后话筒即关闭 18.系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级； ▲19.具备双机热备份功能， 可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行； 20.具有 USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，便于管理； 21.内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、按键、扬声器及 LED 指示灯进行检测； ▲22.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 23.在 PC 机万一产生故障时， 会议控制主机自动退回到独立控制状态，实现基本的会议管理控制，保证会议的继续进行； 24.具备 2 个 RS-232 接口，分别用于连接中控系统及系统诊断； 25.支持投票表决功能； ▲26.频率响应：30 ~ 20000 Hz；总谐波失真：<0.05％；动态范围：>94dB；通道隔离度：>85dB；信噪比：>96dBA； ▲27.以上“▲”技术参数为重要核心参数，为确保产品性能效果，供货时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章，原件备查；（检测报告须体现“▲”技术参数，要求满足或优于招标参数要求，否则不予验收） ▲28.供货时须提供生产厂家针对本项目出具的货物来源证明、售后服务承诺书原件并加盖公章。 | 1台 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元底座 | 1.符合 GB/T 8898、GB 50799、ISO 22259 等标准； ▲2.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性； ▲3.支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应均可达 30 Hz~20 kHz； 4.台面式结构，符合人体工程学； 5.MCA-STREAM数字音频处理及传输技术； 6.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳； ▲7.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术； ▲8.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响； 9.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； ▲10.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 11.XLR 麦克风接口，+36 V 幻象供电； ▲12.超强抗手机干扰能力； 13.具有话筒开关键； 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配 ID； 15.脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能：  发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元；  具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式； 16.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪； 17.1 个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调； 18.单元连接（用于系统串接级联）：  1.5 米 6P-DIN 标准插头电缆（公头×1）  0.6 米 6P-DIN 标准插头电缆（母头×1）。 ▲19.供货时提供生产厂家针对本项目出具的货物来源证明、售后服务承诺书原件并加盖公章。 | 1台 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元底座 | ▲1.符合 GB/T 8898、GB 50799、ISO 22259 等标准； ▲2.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性； ▲3.支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应均可达 30 Hz~20 kHz； 4.台面式结构，符合人体工程学； 5.MCA-STREAM数字音频处理及传输技术； 6.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳； ▲7.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术； ▲8.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响； 9.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； ▲10.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 11.XLR 麦克风接口，+36 V 幻象供电； ▲12.超强抗手机干扰能力； 13.具有话筒开关键； 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配 ID； 15.脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能：  发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元；  具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式； 16.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪； 17.1 个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调； 18.单元连接（用于系统串接级联）：  1.5 米 6P-DIN 标准插头电缆（公头×1）  0.6 米 6P-DIN 标准插头电缆（母头×1）。 ▲19.供货时提供生产厂家针对本项目出具的货物来源证明、售后服务承诺书原件并加盖公章。 | 7台 |
| 4 | 超心形指向性鹅颈话筒 | ▲1.双鹅颈式弯曲调节结构； 2.附防风海绵罩； ▲3.驻极体电容式超心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力； 4.灵敏度：-40 dBV/Pa； ▲5.频率响应：30 Hz~20 kHz； 6.最大声压：139 dB, THD<1%； 7.信噪比：>66 dB。 ▲8.供货时提供生产厂家针对本项目出具的货物来源证明、售后服务承诺书原件并加盖公章。 | 8支 |
| 5 | 双公头延长电缆 | 6芯2米双公头延长电缆 | 1 条 |
| 6 | 6芯10米延长电缆 | 1.用于控制主机与会议单元之间的延长连接； 2.两端分别为 6P-DIN 公头和 6P-DIN 母头； 3.线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE（CMP），线芯为 4×2×(7×0.2) 带 96支钢丝编织屏蔽网。 | 2 条 |
| 7 | 6芯20米延长电缆 | 1.用于控制主机与会议单元之间的延长连接； 2.两端分别为 6P-DIN 公头和 6P-DIN 母头； 3.线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE（CMP），线芯为 4×2×(7×0.2) 带 96支钢丝编织屏蔽网。 | 1 条 |
| 8 | 会议话筒专用插座 | 双口6芯连接口接线地座 | 1套 |
| 9 | 辅材及系统集成 | 1.脚手架租赁； 2.大会议室内桌椅、木地板、控制室在用设备设施保护措施； 3.线管线槽、音频接插件、音频跳线、扎带、标签、安装辅助五金配件等安装辅助零配件； 4.系统集成：线路敷设、设备安装、新旧系统联合调试。 | 1项 |